## Slide 1
앵커 볼트 계산 시스템
개선 보고
Anchor Bolt Structural Calculation System — Improvement Report
ACI 318-19 Chapter 17 | Octagonal v3.4 · Rectangular v4.52
Octagonal v3.4
✔ 완성
Rectangular v4.52
✔ 완성
긴급보강 이식
✔ 완성
개선제안 이식
✔ 완성
자동추출 이식
✔ 완성
DL E&C | 플랜트사업본부 지반구조설계팀
사외비
2026년 7월

## Slide 2
목 차 Contents
사외비
01
개선 배경 및 목적
기존 Excel 계산서의 한계와 HTML 모듈화 전환의 필요성
02
이전 시스템 문제점 진단
ANc·Vb·N1 계산 오류 — 근거 및 영향도 분석
03
핵심 버그 수정 내역
수정 공식 및 TC2C 재현 검증 결과
04
신규 기능 — 전단키 §17.11
Shear Lug 지압·파괴 검토 자동화
05
신규 기능 — 긴급 보강 설계
Hilti 화학앵커 예비검토 + 시공 절차 자동 생성
06
신규 기능 — N.G 개선 제안
실제 계산엔진 재탐색 기반 단일 변수 대안 제시
07
신규 기능 — 계산서 자동 추출 (베타)
PDF·Excel에서 설계 입력값 후보 자동 파싱
08
Rectangular v4.52 이식 완료
Octagonal 3기능을 사각 페데스탈 버전에 전면 적용
09
검증 결과 요약
node --check / jsdom 런타임 / 수치 재현 결과
10
향후 계획 및 첨부 자료
Master DB 연계 및 표준서 통합 방향
DL E&C | 지반구조설계팀 | 앵커볼트 계산 시스템 개선 보고
2 / 20

## Slide 3
01 개선 배경 및 목적
사외비
기존 Excel 방식의 한계 → HTML 계산 모듈 전환
⚠ 수식 검증 불가
Excel 셀 수식이 숨겨져 있어 검토자가 계산 근거를 직접 확인하기 어려움. 프로젝트마다 수식이 달라 버전 혼선 발생.
⚠ 계산 오류 내재
TC2C 문서 분석 결과 ANc 투영면적 3.86× 과대 산정, Vb 전단기본강도 최대 20× 과대 산정 확인 — 안전측 초과 설계 유발.
⚠ 반복 재작업
페데스탈 크기·앵커 수 변경 시 수식 연동 오류 빈번. 재검토에 엔지니어 1~2h 소요.
⚠ 3D 시각화 부재
앵커 배치·철근 간섭을 평면도만으로 판단. 오시공 리스크 사전 식별 불가.
개선 목표
① ACI 318-19 Ch.17 全 조항을 검증 가능한 HTML 계산서로 구현(Octagonal + Rectangular 두 타입)
② 계산 오류 수정 + 전단키(§17.11) 포함 완전 적합
③ 긴급 보강 설계·N.G 개선 제안·계산서 자동추출로 현장 대응 속도 향상
④ 3D/2D 시각화, PDF/Excel 계산서 자동 출력, JSON 저장/불러오기로 업무 효율 극대화
DL E&C | 지반구조설계팀 | 앵커볼트 계산 시스템 개선 보고
3 / 20

## Slide 4
02 이전 시스템 문제점 진단
사외비
TC2C (SHAHEEN-2300-CI-CAL-0035) 문서 분석 기반
① ANc 투영면적 — 사각 경계박스 오류
증상: 팔각형 배치 앵커군의 ANc를 원형 환형이 아닌 전체 사각 경계박스 면적으로 산정
영향: TC2C 기준 3.86× 과대 → φNcbg 3.86× 과대 → 실제 N.G를 O.K로 오판 가능
② Vb 전단기본강도 — ca1′ 오사용
증상: 전단 Concrete Breakout의 Vb 산정 시 §17.7.2.1.2의 수정된 ca1′ 대신 원 Ca1 사용
영향: ca1′ << Ca1인 조건(Ha 낮은 페데스탈)에서 최대 20× 과대 → 전단 용량 크게 과장
③ N1(0.5hef 내 철근) 산정 오류
증상: Supplementary Reinforcement 수직철근 수 산정 시 0.5hef 거리 조건 미적용
영향: 실제보다 많은 N1 산정 → φNnr 과대 → Breakout 대체 검토 불신뢰
DL E&C | 지반구조설계팀 | 앵커볼트 계산 시스템 개선 보고
4 / 20

## Slide 5
03 핵심 버그 수정 내역
사외비
TC2C 문서 수치 재현으로 수정 완료 검증
① ANc — 환형 투영 공식으로 수정
수정 전: ANc = (BCD+3hef)² ← 사각 경계박스
수정 후: ANc = π·(R_out² - R_in²)
R_out = BCD/2 + min(Ca1, 1.5hef′)
R_in = max(0, BCD/2 - 1.5hef′)
TC2C 재현: 계산기 값 ↔ 문서값 일치
② Vb — 수정 ca1′ 일관 적용
수정 전: Vb에 원 Ca1 사용
→ ca1v 수정 §17.7.2.1.2 미반영
수정 후: ca1v = max(Ca2/1.5, Ha/1.5, s/3)
Vb = min(0.6·(le/da)⁰·²√da, 3.7)·λ√f′c·ca1v^1.5
TC2C 재현: Vb=192.71 kN 일치
③ N1 — 0.5hef 거리 조건 적용
수정 전: 페데스탈 둘레 전체 철근 수 사용
수정 후: 각 보강철근~앵커군의 최소거리 ≤ 0.5hef 조건 적용
→ 인장구역 내 유효 철근만 N1에 포함
Nnr = N1·Ar·fy·min(1, Ld1r/Ld)
✔ 검증 결과 (TC2C 재현)
ANc
5,571,545 mm²
일치
Vb
192.71 kN
일치
N1
정확 산정
확인
검증 도구
jsdom 런타임 + node --check
통과
DL E&C | 지반구조설계팀 | 앵커볼트 계산 시스템 개선 보고
5 / 20

## Slide 6
04 신규 기능 — 전단키 §17.11 Shear Lug
사외비
ACI 318-19 §17.11 Shear Lug / Plate·Rib — 지압·파괴 검토 자동화
적용 개요
• 베이스플레이트 하부에 용접된 강판(Plate) 또는 리브(Rib)가 콘크리트에 직접 지압되어 전단력을 저항
• 전단키 사용 시 앵커는 전단을 부담하지 않고 인장만 검토 (§17.11.1.1.2)
• 최소 앵커 4EA 요구 (§17.11.1.1.2)
지압 강도 φVbrg,sl
0.65 × 1.7f′c × Aef,sl × ψbrg,sl
§17.11.2
콘크리트 파괴 φVcb,sl
0.65 × (AVc/AVco) × ψψψψ × Vb
§17.11.3
최소 앵커수
N ≥ 4 EA
§17.11.1.1.2
유효지압면적 Aef,sl
bsl × min(hef,sl , 2tsl)
§17.11.2.1.1
축하중 보정 ψbrg,sl
1 + 0.8(Pu/0.2f′c·Ac) ≤ 2.0
§17.11.2.2
DL E&C | 지반구조설계팀 | 앵커볼트 계산 시스템 개선 보고
6 / 20

## Slide 7
05 신규 기능 — 긴급 보강 설계 🔧
사외비
앵커 파손·오시공 시 Hilti 화학앵커 대체 예비검토 자동 생성
파손
시나리오
파손/오시공
앵커 선택
→
대체
방식
인접 분산(2배수)
vs 동일 위치
→
Hilti
제품
HY200-R/RE500
/HST3 선택
→
예비
검토
강재·Bond·
Breakout 자동
→
시공
절차
5단계 절차
자동 생성
→
PDF
출력
긴급보강
검토서 PDF
지원 Hilti 제품 (4종)
HIT-HY 200-R V3 + HAS-U 8.8
하이브리드 에폭시. 경화 1h(20°C). 긴급보강 1순위
τcr=7.0 MPa
HIT-RE 500 V4 + HAS-U 8.8
고내력 에폭시. 대구경·심매입 적합. 경화 12h
τcr=8.0 MPa
HIT-HY 200-R + 이형철근 SD400
철근 케미컬 정착. 페데스탈 측면 보강근
τcr=6.5 MPa
HST3 웨지앵커 (기계식)
즉시 재하. 균열콘크리트 인증. 소구경 한정
즉시 재하
DL E&C | 지반구조설계팀 | 앵커볼트 계산 시스템 개선 보고
7 / 20

## Slide 8
06 신규 기능 — N.G 개선 제안 엔진 💡
사외비
실제 계산엔진(cmp/cmpOct)을 재실행해 검증된 단일 변수 대안 자동 제시
동작 원리
doCalc() 실행 후
updateSuggestBadge() 호출
N.G 항목 실시간
버튼 색상 경고
→
tryFieldValue() /
sweepField() 탐색
단일 변수 스윕
— 실제 엔진 호출
→
sweepLp() /
sweepD()
페데스탈 동시 확대
(Lpx·Lpy / D)
→
검증된 대안 목록
화면 표시
수치 근거 포함
즉시 확인 가능
제안 유형
인장 N.G
hef 증가(+25~+400mm) · 페데스탈 확대 · da 상향 · Nnr 입력 안내 · hef′ 수정 해제 안내
전단 N.G
페데스탈 확대(ca1′↑) · 전단키 §17.11 전환 안내 · 마찰 반영 · Vnr 입력 안내
전단키 N.G
bsl 확대 · hsl 증가 · 최소 4EA 앵커 확보 안내
복합 N.G
hef·페데스탈 동시 탐색으로 IR≤1.2 확보 최솟값 제시
과다설계
NRatio<0.35·VRatio<0.35 조건 시 hef 축소 여지 안내
DL E&C | 지반구조설계팀 | 앵커볼트 계산 시스템 개선 보고
8 / 20

## Slide 9
07 신규 기능 — 계산서 자동 추출 (베타) 📄
사외비
PEDAS 계산서 PDF / Excel에서 설계 입력값 후보를 자동 파싱
PDF 텍스트 추출
pdf.js 3.11
텍스트 레이어 파싱
스캔 이미지 불가
Excel 파싱
SheetJS 활용
라벨=값 패턴 탐색
안정성 우수 (권장)
결합 패턴 인식
AxBxC PED → Lpx/Lpy/Hp
N-Mda → 볼트 지름
BCD/D/Ha 개별 패턴
신뢰도 표시
HIGH/확인필요 2단계
체크박스 개별 선택
1클릭 입력 반영
자동 추출 대상 항목 (15종)
볼트 제원·재질
da · hef · futa · fya
mm / MPa
페데스탈·콘크리트
Lpx · Lpy · Hp · D · Ha · f'c
mm / MPa
보강철근
fy · Ntot
MPa / EA
하중 입력
P · H · Hx · Hy · M · Mx · My
kN / kN·m
⚠ nx/ny·앵커 간격·앵커 삭제 패턴은 자동추출 대상 아님 — 도면 확인 후 직접 입력 필요. 모든 항목은 사람이 확인 후 반영.
DL E&C | 지반구조설계팀 | 앵커볼트 계산 시스템 개선 보고
9 / 20

## Slide 10
08 Rectangular v4.52 — Octagonal 3기능 이식 완료
사외비
Octagonal v3.4의 긴급보강·개선제안·자동추출을 사각 페데스탈 버전에 전면 적용
핵심 적응 포인트 (Octagonal → Rectangular)
D (원형 폭)
→
iLpx + iLpy (두 값 분리)
sweepLp()로 양방향 동시 탐색
rfIdx (배열 인덱스)
→
rfKey = "ix_iy" 형식
ISO.draw 앵커 루프에서 key 비교 하이라이트
sweepD()
→
sweepLp()
Lpx·Lpy 동시 확대 — 정사각 가정 없음
iBCD/iNbolt 추출 패턴
→
제외
nx/ny/간격 도면 확인 직접입력 명시
allOk 판정
→
_slOk(R) 전단키 포함
doCalc()에서 updateSuggestBadge(R) 자동 호출
✔ 이식 완료 결과
파일 크기:
166,607 bytes
JS 문법 검사:
SYNTAX OK (node --check)
핸들러 누락:
0개 (40개 전원 정의 확인)
신규 함수:
13개 전원 OK
jsdom 런타임:
cmp()/rfCalc()/sweepLp() 정상 실행 확인
DL E&C | 지반구조설계팀 | 앵커볼트 계산 시스템 개선 보고
10 / 20

## Slide 11
09 검증 결과 요약
사외비
3단계 검증 — 문법 검사 → 런타임 테스트 → 수치 재현
① node --check
문법 검사
절차
JavaScript 구문 오류 전수
검사. 핸들러·함수 참조 교차
검증(Python 교차검증 포함)
결과
SYNTAX OK
핸들러 누락 0개
함수 13개 전원 OK
검증 통과
Oct v3.4 + Rect v4.52 양 파일
② jsdom
런타임 테스트
절차
Canvas/ResizeObserver/fetch
스텁 후 DOMContentLoaded
→ doCalc 호출 검증
결과
cmpOct/cmp 실행 OK
rfCalc/sweepFld 정상
updateSuggestBadge OK
검증 통과
Chrome 없이 Node.js 환경
③ TC2C 수치
재현 검증
절차
SHAHEEN TC2C 문서 값과
HTML 계산기 결과 직접 비교
(ANc, Vb, N1, c 항목)
결과
ANc=5,571,545 mm² 일치
Vb=192.71 kN 일치
c=+291.13 mm 일치
검증 통과
4자리 유효숫자 기준
DL E&C | 지반구조설계팀 | 앵커볼트 계산 시스템 개선 보고
11 / 20

## Slide 12
시스템 전체 현황 — 기능 매트릭스
사외비
Octagonal v3.4 · Rectangular v4.52 기능 대비표
ACI 318-19 Ch.17 인장 (Steel/Breakout/Pullout/Bond/Blowout)
✔
✔
ACI 318-19 Ch.17 전단 (Steel/Breakout/Pryout)
✔
✔
복합 하중 §17.8
✔
✔
전단키 §17.11 (Shear Lug)
✔
✔
보강철근 Nnr/Vnr (§17.5.2.1)
✔
✔
중립축 이분법 (탄성 단면 계수)
✔
✔
3D ISO 뷰 (드래그·줌·팬)
✔
✔
2D 평면도 (Top View)
✔
✔
PDF 출력 (한글 폰트)
✔
✔
Excel 출력
✔
✔
JSON 저장/불러오기
✔
✔
🔧 긴급 보강 설계
✔
✔
💡 N.G 개선 제안 엔진
✔
✔
📄 계산서 자동 추출 (베타)
✔
✔
전단키 3D 시각화
✔
✔
Oct v3.4
Rect v4.52
DL E&C | 지반구조설계팀 | 앵커볼트 계산 시스템 개선 보고
12 / 20

## Slide 13
Octagonal v3.4 — 주요 화면 구성
사외비
팔각형 원형 페데스탈 · BCD 앵커 배치 · 전체 기능 통합
좌측 입력 패널
앵커 타입 / N·BCD·θ₀ / da·hef / D·Ha / P·H·M / 전단키 / 보강철근 — 모든 입력 통합
3D ISO 뷰
원기둥 페데스탈 + 볼트 서클 + 보강철근 시각화. 드래그:회전, 스크롤:줌, 긴급보강 앵커 하이라이트(점선 링)
2D 평면도
팔각형 외형 + BCD 원 + 앵커 위치 라벨. 더블클릭:리셋
우측 결과 패널
하중분배 → 인장 → 전단 → 복합 순서. 지배 모드 강조(노란 행). ANc 환형 공식 ★수정 명시
상단 액션 바
💾저장 / 📋카탈로그 / 📄PDF / 📊Excel / 🔧긴급보강 / 💡개선제안 / 📄자동추출
결과 요약 상태바
인장/전단/복합 비율 3칸. O.K=초록, N.G=빨강. 전체 제목에 상태 실시간 표시
DL E&C | 지반구조설계팀 | 앵커볼트 계산 시스템 개선 보고
13 / 20

## Slide 14
Rectangular v4.52 — 주요 화면 구성
사외비
사각형 페데스탈 · nx×ny 격자 배치 · X/Y축 설계 Case · 전체 기능 통합
앵커 배치 — nx×ny 그리드
앵커 삭제 옵션(개별 체크박스), X/Y 방향 스팬 간격 입력, 활성 앵커 수 자동 표시
설계 Case 선택
Case 2(Y축: P,Hx,My) / Case 1(X축: P,Hy,Mx) 전환. 중립축 이분법(Linear) 또는 수동 입력
마찰·편심 입력
마찰계수 μ 선택(0.70/0.90/직접), 전단력 작용점(xV,yV)로 eV 산정
전단키 섹션
bsl·tsl·hsl 입력 → Aef,sl·ψbrg,sl 자동 산정, 최소 앵커수 §17.11.1.1.2 체크
방향별 Vnr 입력
X방향 횡철근(dh,x/Vxtot/C3x/C4x) + Y방향 별도 입력. 설계 Case에 따라 해당 방향만 사용
사각 ANc 계산
min(wx×wy, n·ANco) — Octagonal의 환형 ANc와 구분. Ca1x/Ca1y 별도 산정
DL E&C | 지반구조설계팀 | 앵커볼트 계산 시스템 개선 보고
14 / 20

## Slide 15
ACI 준거성 주요 발견 — TC2C 그룹 Breakout 판정 오류
사외비
§17.6.2.1(b) 그룹 Concrete Breakout 수요값 적용 오류 — 설계 N.G 위험
⚠ 식별된 오류
TC2C 계산서의 그룹 Concrete Breakout 검토 시, §17.6.2.1(b) 조건에 따라 그룹 수요값으로 "인장앵커의 합 ΣNua"를 사용해야 하나,
단일 앵커의 최대 인장력 Nua,max(피크값)와 그룹 용량 φNcbg를 비교하여 O.K 처리 — 실제로는 N.G 조건.
올바른 검토 vs 기존 TC2C 검토 비교
항목
기존 TC2C 방식
올바른 방식 (§17.6.2.1(b))
그룹 수요값
Nua,max (최대 단일앵커)
ΣNua (인장앵커 합)
그룹 용량
φNcbg (그룹 파괴 저항)
φNcbg (동일)
판정 결과
Nua,max / φNcbg → O.K 오판
ΣNua / φNcbg → N.G 가능
위험성
실제 N.G를 O.K로 처리
과소 설계 위험
HTML 계산기 현황: Rectangular v4.52 및 Octagonal v3.4 모두 §17.6.2.1(b) 기준으로 ΣNua(그룹)를 φNcbg와 비교하도록 구현 완료.
추후 TC2C 계산서 재검토 시 해당 항목 우선 확인 권고.
DL E&C | 지반구조설계팀 | 앵커볼트 계산 시스템 개선 보고
15 / 20

## Slide 16
10 향후 계획
사외비
Master DB 연계 및 부서 표준화 통합 방향
단기 (1개월)
Master DB 연계
PEDAS Foundation Master DB → 앵커볼트 계산기 자동 입력값 연계. JSON Export/Import로 프로젝트 DB 호환.
중기 (3개월)
PD-ECV-0030 표준서 통합
앵커볼트 계산 업무 표준서(PD-ECV-0030)와 HTML 계산기 버전 정합성 유지. 설계 체크리스트 자동 생성.
중기 (3개월)
TC2C 재검토 적용
본 보고에서 식별된 ACI 준거성 이슈(그룹 Breakout 수요값)를 TC2C 원본 계산서에 적용, 결과 보완.
장기 (6개월)
Hilti PROFIS 연계
자동추출 베타 → PROFIS API 연동으로 실제 ESR 데이터 기반 검토값 직접 반영 검토.
DL E&C | 지반구조설계팀 | 앵커볼트 계산 시스템 개선 보고
16 / 20

## Slide 17
첨부 자료 목록
사외비
본 보고서와 함께 제출되는 산출물
01
AnchorBolt_Octagonal_v3.4.html
팔각형 페데스탈 앵커볼트 계산기 완성본 — ANc/Vb/N1 버그 수정 + 전단키 + 긴급보강 + 개선제안 + 자동추출
02
AnchorBolt_Rectangular_v4.52.html
사각 페데스탈 앵커볼트 계산기 — Octagonal 3기능 이식 완료 (긴급보강·개선제안·자동추출)
03
Hilti 화학앵커 제품 추천 도구 (HTML)
HIT-HY200R/RE500/HST3 5문항 자동 추천 + 3D 설치 시뮬레이션 + ACI Bond 개념도
04
PD-ECV-0030 앵커볼트 계산 업무표준서 (Word)
부서 표준 절차서 — ACI 318-19 적용 범위, 설계 흐름, 체크리스트 포함
05
앵커볼트 계산 업무 Check List (Excel)
설계 흐름 기준 점검표 — 인장/전단/복합/전단키/보강철근 단계별
06
앵커볼트 계산시스템 개선 보고 PPT (본 문서)
개선 배경·버그 수정·신규 기능·검증 결과·향후 계획 20슬라이드
DL E&C | 지반구조설계팀 | 앵커볼트 계산 시스템 개선 보고
17 / 20

## Slide 18
결재 및 승인
사외비
본 보고서는 앵커볼트 계산 시스템의 개선 내용을 기술하며,
검토 및 승인 후 부서 표준으로 채택합니다.
작 성
서 명
직위·성명
날 짜
소 속
검 토
서 명
직위·성명
날 짜
소 속
승 인
서 명
직위·성명
날 짜
소 속
DL E&C 플랜트사업본부 지반구조설계팀 | 본 문서는 사외비입니다. | 무단 배포 금지
DL E&C | 지반구조설계팀 | 앵커볼트 계산 시스템 개선 보고
18 / 20

## Slide 19
개정 이력 Revision History
사외비
앵커볼트 계산 시스템 개선 버전 이력
Rev
날짜
버전
개정 내용
작성자
A
2026-07
Oct v2.1
Rect v4.51
최초 발행 — ANc/Vb/N1 버그 수정 + 전단키 §17.11 신규
지반구조설계팀
B
2026-07
Oct v3.4
Rect v4.52
긴급보강·N.G개선제안·계산서자동추출(베타) 3기능 이식 완료
ACI 그룹Breakout 수요값 오류 식별 및 시스템 적용
지반구조설계팀
—
예정
v5.0
Master DB 연계 · TC2C 재검토 적용 · PROFIS API 연동 검토
지반구조설계팀
DL E&C | 지반구조설계팀 | 앵커볼트 계산 시스템 개선 보고
19 / 20

## Slide 20
감사합니다
ACI 318-19 기반 앵커볼트 계산 시스템 | Octagonal v3.4 · Rectangular v4.52
DL E&C 플랜트사업본부 지반구조설계팀
사외비
20 / 20